## Slide 1
ÉTUDE EXPÉRIMENTALE · 2 SESSIONS · 2026
Profils d'Acidification
et Qualité du Fromage
Comment la cinétique d'acidification des ferments prédit-elle la qualité finale ?
Auteurs Lilandra Albert-Lavault & Samuele Moungang
Encadrant Dimitri Bocquel

## Slide 2
INTRODUCTION
Pourquoi suivre l'acidification ?
L'acidification, pilotée par les ferments lactiques, est la phase critique de la fabrication : elle détermine la texture, le rendement, la saveur et la sécurité du produit fini.
La question de recherche
Peut-on extraire, à partir d'une simple sonde pH en ligne, des paramètres cinétiques quantitatifs qui prédisent la qualité finale du fromage (rendement, texture) ?
CHAÎNE LOGIQUE DE L'ÉTUDE
1
Ferments lactiques
↓
2
Cinétique d'acidification (pH)
↓
3
Paramètres du modèle (k, t₀, μ, α, β)
↓
4
Qualité finale (rendement, texture)
2 / 11

## Slide 3
MATÉRIEL & MÉTHODES
Trois sondes, deux sessions
USB Logger
1 min · pH, mV
Mesure en zone de surface ; T° de calibration supposée 35 °C.
Server
~1 s · pH
Haute densité mais lacunes ; pré-agrégé à 1 min par médiane.
Hannah (PHLOT)
1 min · pH, mV, T°C
Compensation ATC interne → sonde de référence la plus fiable.
Deux sessions de fabrication réelles
Session 1 — 28 avril 2026 282 kg de lait · ferments MFR38/MFR32 = 3,45:1 · moulage à 11h36 · rendement 12,17 %
Session 2 — 5 mai 2026 ferments MFR38/MFR32 = 1:2 (MFR32-dominant) · rendement 11,80 %
3 / 11

## Slide 4
MÉTHODE
Un pipeline reproductible en 4 étapes
1
Chargement
Lecture des CSV, filtrage des artefacts, fenêtre d'acidification active.
›
2
Interpolation
Combler les lacunes du Server sur grille régulière à 1 min.
›
3
Resampling
Médiane 1 min commune
›
4
Correction Nernst
Corriger le pH selon la T° réelle de l'électrode (Kelvin).
Puis deux modèles sont ajustés sur la courbe pH corrigée :
Déclin logistique (L, k, t₀) — forme sigmoïde de la descente du pH Luedeking-Piret (EDO) (μ, α, β) — production d'acide vs croissance
4 / 11
Notes: 1. Allineamento delle frequenze I tre logger registrano a frequenze diverse — il Server a ~1 s, l'USB a 1 min, la Hannah a 1 min. Ricampionare tutto a 1 minuto crea una griglia temporale comune per poter confrontarli e fare il fit congiunto.
2. Mediana invece della media La media è sensibile agli spike (come il pH 4.02 dell'USB a 14:18 in S1). La mediana scarta automaticamente i valori anomali all'interno della finestra di 1 minuto senza bisogno di filtri aggiuntivi — è un robusto estimatore di posizione.
3. Il Server ha ~60 misure per minuto Con ~1 s di risoluzione, il Server produce rumore ad alta frequenza (oscillazioni del segnale elettronico). La mediana su 60 punti per minuto lo liscia senza distorcere la tendenza, equivalente a un filtro passa-basso ma più robusto.
In sintesi: la scelta mediana + 1 min è un compromesso tra risoluzione temporale sufficiente per il fit (1 punto/min) e robustezza agli artefatti senza dover applicare filtri separati a ogni sonda.
Correzione di Nernst
Una sonda pH è in realtà un voltmetro — misura una tensione elettrica e la converte in pH. Il problema è che questa conversione dipende dalla temperatura: se la sonda è stata calibrata a 25°C ma misura dentro il formaggio a 35°C, il valore mostrato è leggermente sbagliato.
La correzione di Nernst aggiusta quel valore tenendo conto della differenza di temperatura, usando una formula fisica precisa. Hannah lo fa automaticamente (ha un sensore di temperatura interno), USB e Server no — quindi si assume 35°C e si corregge manualmente.

## Slide 5
RÉSULTATS · PROFILS PH
Deux sessions, deux cinétiques
Chart: Temps depuis le moulage (h)
| 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8
Session 1 — 28/04 (rdt 12,17 %) | 5.933 | 5.902 | 5.866 | 5.825 | 5.78 | 5.732 | 5.68 | 5.625 | 5.57 | 5.515 | 5.46 | 5.408 | 5.36 | 5.315 | 5.274 | 5.238 | 5.207 | 5.179 | 5.156 | 5.136 | 5.119 | 5.105 | 5.093 | 5.084 | 5.076
Session 2 — 05/05 (rdt 11,80 %) | 6.36 | 6.337 | 6.306 | 6.266 | 6.214 | 6.149 | 6.07 | 5.979 | 5.877 | 5.771 | 5.665 | 5.565 | 5.477 | 5.402 | 5.34 | 5.292 | 5.255 | 5.226 | 5.205 | 5.19 | 5.179 | 5.171 | 5.165 | 5.161 | 5.158
JALONS D'ACIDIFICATION
S1
S2
ΔpH total
0,89
1,27
t → pH 5,5
1,38 h
2,18 h
t → pH 5,3
2,10 h
3,12 h
Vitesse max
21,3
22,2
La session 2 acidifie plus lentement et atteint les seuils plus tard.
5 / 11
Notes: Cosa dicono i numeri a destra
ΔpH total — S2 ha avuto un calo di pH più grande (1,27 vs 0,89): i batteri hanno lavorato di più in totale.
t → pH 5,5 e 5,3 — S2 ci ha messo molto più tempo ad arrivare agli stessi pH soglia. Per esempio pH 5,5 raggiunto a 1,38h in S1 contro 2,18h in S2. I ferments di S2 erano più lenti.
Vitesse max — quasi uguale (21,3 vs 22,2): quando i batteri erano al loro picco, lavoravano alla stessa velocità in entrambe le sessioni. La differenza non è nell'intensità massima, ma nel quando è arrivato quel picco.

## Slide 6
RÉSULTATS · MODÈLE 1
Déclin logistique : forme de la courbe
pH(t) = L + (pH₀ − L) / (1 + e^(k(t−t₀)))
L = plateau (pH final) k = vitesse t₀ = inflexion
Paramètres ajustés
Sym.
S1
S2
L
plateau pH
5,078
5,196
S2 reste moins acide
k
vitesse (h⁻¹)
0,92
1,69
S2 acidifie plus vite
t₀
inflexion (h)
−2,87
1,77
pics décalés
R²
qualité du fit
0,987
0,957
excellent ajustement
INTERPRÉTATION POUR LA QUALITÉ
L — plateau pH
reflète l'acidité finale de la pâte → lié à la texture et à la conservation.
k — vitesse
caractérise l'activité des ferments (type, ratio, température).
t₀ — inflexion
marque le pic d'acidification → utile pour le timing du moulage.
6 / 11
Notes: L — il pavimento
È il pH più basso che il formaggio raggiungerà, cioè dove si ferma lo scivolo. S1 arriva a 5,078 (più acido), S2 a 5,196 (un po' meno acido). Un L più basso significa una pasta più acidificata → diversa texture e conservazione.
k — la ripidità dello scivolo
Misura quanto velocemente il pH scende durante la fase più attiva. S2 ha k = 1,69, quasi il doppio di S1 (0,92): lo scivolo di S2 è più ripido, i ferments hanno accelerato più bruscamente quando erano al picco. Dipende dal tipo di ferment, dal rapporto, dalla temperatura.
t₀ — il punto di mezzo
È il momento in cui la discesa del pH è più rapida, cioè il centro dello scivolo. S1 ha t₀ = −2,87h (strano: prima del moulage, perché la sonda era già inserita durante la fabbricazione). S2 ha t₀ = +1,77h dopo il moulage — il picco di attività è arrivato quasi 2 ore dopo l'inizio.
R² — quanto il modello funziona
Non è un parametro biologico, è un voto. 0,987 e 0,957 significano che la curva logistica descrive i dati reali molto bene (quasi perfettamente). Il modello è affidabile.

## Slide 7
RÉSULTATS · MODÈLE 2
Luedeking-Piret : acide vs croissance
SYSTÈME D'EDO
dX/dt = μ · X · (1 − X)
dA/dt = α · dX/dt + β · X
X = biomasse normalisée · A = pH₀ − pH(t) (proxy acide lactique)
Paramètres identifiés (Nelder-Mead + RK45)
S1
S2
μ
croissance (h⁻¹)
7,09
25,26
α
liée croissance
0,653
0,036
β
indép. croissance
0,000
0,308
R²
qualité du fit
0,830
0,976
CE QUE LES PARAMÈTRES RÉVÈLENT
S1 (α ≫ β, β≈0) : acidification entièrement liée à la croissance — phase exponentielle dominante.
S2 (β > α) : forte composante indépendante de la croissance — activité résiduelle en phase stationnaire.
Les deux modèles s'ajustent bien (R² = 0,83–0,98 sur Hannah), confirmant le modèle croissance + maintenance.
7 / 11
Notes: Il modello di Luedeking-Piret risponde a una domanda semplice: l'acido lattico viene prodotto mentre i batteri crescono, oppure anche dopo che hanno smesso di crescere?
μ — velocità di crescita batterica Quanto in fretta si moltiplicano i batteri. S2 ha μ = 25,26, quasi 4 volte più alto di S1 (7,09). I ferments di S2 si sono moltiplicati molto più rapidamente — probabilmente per il diverso rapporto MFR32-dominante.
α — acido prodotto DURANTE la crescita Ogni volta che un batterio si divide, produce acido. In S1 α = 0,653 (alto): quasi tutto l'acido viene fatto mentre i batteri crescono attivamente. In S2 α = 0,036 (quasi zero): la crescita rapida non produce quasi acido direttamente.
β — acido prodotto DOPO la crescita I batteri producono acido anche da "fermi", in fase stazionaria. In S1 β = 0,000: quando i batteri smettono di crescere, smettono anche di acidificare. In S2 β = 0,308 (alto): anche dopo aver smesso di crescere, i batteri continuano a produrre acido a lungo.

## Slide 8
DISCUSSION · HYPOTHÈSE CENTRALE
Le ratio des ferments pilote le rendement
Session 1 — 28/04
MFR38 / MFR32 = 3,45 : 1
MFR38-dominant
12,17 %
rendement frais
k = 0,92 h⁻¹
μ = 7,09 h⁻¹
α ≫ β (β ≈ 0)
Session 2 — 05/05
MFR38 / MFR32 = 1 : 2
MFR32-dominant
11,80 %
rendement frais
k = 1,69 h⁻¹
μ = 25,3 h⁻¹
β > α
Hypothèse : le ratio des ferments est le candidat le plus fort pour expliquer l'écart de rendement (12,17 % vs 11,80 %), davantage que la température ou le positionnement des sondes. Un ferment MFR38-dominant donne une acidification liée à la croissance et un rendement supérieur.
8 / 11
Notes: Cosa è successo in ciascuna sessione
S1 aveva MFR38 dominante (3,45:1). I batteri sono cresciuti lentamente (μ basso), hanno prodotto acido subito durante la crescita (α≫β), l'acidificazione è arrivata presto → il caglio si è formato e contratto bene → più siero espulso → resa 12,17%.
S2 aveva MFR32 dominante (1:2). I batteri sono cresciuti molto più in fretta (μ altissimo) ma hanno prodotto acido soprattutto dopo la crescita (β>α), l'acidificazione è arrivata tardi → il caglio ha avuto meno tempo per espellere siero nell'arco ottimale → meno resa: 11,80%.
MFR = Mésophile à Fermentation Rapide
Sono ferments lactiques mesofili (lavorano a temperatura media, ~28–38°C) usati nella produzione di formaggi a pasta pressata come la Raclette. Il numero indica probabilmente la temperatura ottimale di lavoro:
MFR38 → ottimale attorno a 38°C (più termofilo del gruppo)
MFR32 → ottimale attorno a 32°C (più mesofilo classico)

## Slide 9
DISCUSSION · ESPRIT CRITIQUE
Erreurs expérimentales & limites
Sur-inoculation (S1)
Plus de ferments que prévu au protocole → acidification accélérée. Le rendement élevé de S1 est probablement un artefact de la dose, pas une vraie amélioration.
Doses non contrôlées
L'écart S1 vs S2 confond effet de dose et effet de ratio. Pour isoler le ratio, la dose totale doit être maintenue constante.
Seulement 2 sessions
Aucune significativité statistique : toutes les corrélations sont exploratoires. Il faut ≥ 5 sessions pour calibrer des seuils.
Validation : la sonde Hannah concorde avec les mesures manuelles à ±0,03 pH — la chaîne de correction est fiable.
9 / 11

## Slide 10
APPLICATION
Vers un indicateur qualité pour la Raclette
La Raclette est une pâte mi-dure à croûte lavée : le pH au moulage (~5,0–5,2) et la courbe d'acidification gouvernent texture, rendement et développement de la croûte.
Pipeline d'indicateur proposé
Sonde pH en ligne → pipeline 4 étapes → fit logistique + EDO LP → score qualité
✓
L < 5,15 acidification suffisante
✓
k ∈ [1,5 ; 3,5] h⁻¹ activité normale des ferments
✓
t₀ ∈ [1,5 ; 3,0] h fenêtre de moulage respectée
✓
μ > 1,0 h⁻¹ phase de croissance active
CE QUE L'ACIDIFICATION CONTRÔLE
Texture
trop rapide → pâte grumeleuse ; trop lente → caillé peu cohésif.
Rendement
acidification optimale → expulsion maximale du lactosérum sans sur-acidification.
Croûte
le bon pH pilote la flore de surface pendant l'affinage.
10 / 11

## Slide 11
CONCLUSION
Faisabilité démontrée, validation à venir
CE QUE L'ÉTUDE DÉMONTRE
Un pipeline reproductible extrait des paramètres quantitatifs de sondes pH low-cost
Les deux modèles s'ajustent bien (R² = 0,83–0,98)
Les paramètres (L, k, t₀, μ, α, β) sont physiquement interprétables
Le ratio des ferments est le meilleur candidat pour expliquer le rendement
PROCHAINES ÉTAPES
≥ 3 sessions à dose de ferment contrôlée pour valider la corrélation dose–rendement
Mesurer la synérèse / poids du lactosérum pour la corréler à L et k
Ajouter scores sensoriels et texturaux
Valider les paramètres LP contre des comptages bactériens (UFC)
Merci de votre attention — questions ?
Lilandra Albert-Lavault · Samuele Moungang

## Slide 12
Réferences
La composition de la pâte de fromage est principalement déterminée par le taux de calcium phosphaté colloidale (CCP) qui se dissout dans le lait avant l'écrémage. La classification des fromages selon leur pH et leur teneur en calcium a été proposée par Lawrence, Heap & Gilles en 1984.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030284814861
Rendement (Yield) : Un pH optimal favorise l'expulsion du lactosérum (synérèse) et maximise le rendement, sans causer de perte excessive de minéraux (calcium) et de caséine dans le lactosérum.
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79247-X/fulltext
Croûte (Rind) : Le pH initial (environ 4,6) favorise le développement de levures et de moisissures tolérantes à l'acide. En consommant le lactate, ces micro-organismes augmentent le pH de surface (> 5,8), permettant la colonisation ultérieure par des bactéries sensibles à l'acide (corynéformes) essentielles pendant l'affinage.
https://www.mdpi.com/2076-2607/8/9/1266
Lilandra Albert-Lavault · Samuele Moungang